## Slide 1: TISKÁRNY

## Slide 2: JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA
Výhody:
nízké provozní náklady
jednoduchá obsluha i výměna pásky
možnost tisku na traktorový papír (2 kopie při jednom tisku)
Nevýhody:
nízká kvalita tisku
hlučný provoz
pomalý tisk

## Slide 3: princip JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY
základní částí je tisková hlava, kde jsou umístěny jehličky (24 ks), ovládané elektromagnety
tisková hlava se horizontálně pohybuje nad tiskovým válcem
mezi tiskovou hlavou a papírem na válci je umístěna barvící páska
tisková hlava se pohybuje nad válcem, válec posouvá papírem a na místě, kde se má vytisknout tiskový bod, elektromagnet vystřelí jehličku přes barvící pásku na papír a tam se vytvoří jeden bod

## Slide 4: INKOUSTOVÁ TISKÁRNA
Výhody:
nízké pořizovací náklady
nehlučný provoz
možnost kvalitního barevného tisku i u laciných tiskáren
Nevýhody:
vysoké provozní náklady
vytištěné dokumenty se po styku s vodou rozpíjejí
tisk je nestálý, často po nějaké době bledne
Parametry:
cena: od 1 000 Kč
kvalita tisku: 300-1200 dpi
hlučnost: nízká
rychlost tisku: poměrně rychlá při černobílém tisku, řádově pomalejší při barevném tisku

## Slide 5: princip INKOUSTOVÉ TISKÁRNY
základní částí je tisková hlava = malá nádobka obsahující inkoust
inkoust je přes miniaturní trysky přenášen v podobě kapiček na papír
tisková hlava horizontálně přejíždí nad papírem, který je přesouván vpřed a pomocí trysek nanáší na papír inkoust

## Slide 6: LASEROVÁ TISKÁRNA
Výhody:
nízké provozní náklady
nehlučný provoz
velmi rychlý tisk
kvalitní a stálý tisk
Nevýhody:
vyšší pořizovací náklady
při tisku je v činnosti laser, který způsobuje vznik ozónu, který je pro člověka nebezpečný
vyšší náklady na provoz (tonery)
Parametry:
cena: od 2 000 Kč
hlučnost: nízká
rychlost tisku: vysoká
barevné tiskárny – drahé na pořízení i provoz

## Slide 7: PRINCIP LASEROVÉ TISKÁRNY
na selenový válec je laserovým paprskem vykreslena předloha
barvící prášek se zachytí na válci tam,kde byl osvícen laserem a vznikl elektrický náboj
prášek přichycený na válci se přemístí na papír
barvící prášek je pomocí vysoké teploty zažehlen do papíru

## Slide 8: termosublimační tiskárna
Malá přenosná tiskárna, vhodná pro tisk barevných fotografií
Používá se také jako automat ve fotolabech pro okamžité vytištění fotografií
Výhody tiskáren:
nehlučný provoz
rychlý tisk
poměrně kvalitní tisk
Nevýhody tiskáren:
vysoké provozní náklady
mnoho odpadu při tisku fotografií (na 1 fotku připadne 4× více barevné fólie, než je velikost fotky)
omezení na jediný formát, daný velikostí barevných ploch na fólii

## Slide 9: princip termosublimační tiskárny
Tisková hlava zahřívá na tiskové fólii postupně jeden barevný obdélník za druhým, zahřátá barva se pak přenáší z fólie na papír
čtveřici barev na fólii lze použít vždy jen na jednu fotografii

## Slide 10: termální (tepelná) tiskárna
funguje bez inkoustu
zahříváním papírů s teplocitlivou vrstvou vzniká jednobarevný tisk (černá, modrá)
používá se zejména pro tisk účtenek a jízdenek, na poštách, na úřadech
Výhody tiskáren:
levný provoz
spolehlivost
bez inkoustu či toneru
Nevýhody tiskáren:
nutnost používat speciální papír
velmi nízká kvalita tisku
pouze jedna barva
malá trvanlivost tisku (méně než 2 roky)

## Slide 11: PLOTTER
velkoformátová tiskárna
původně šlo o zařízení, které kreslilo pomocí barevného pera na velké archy papíru
dnes zpravidla inkoustový tisk
tisk fotografií, plánů, mapy
profesionální použití
často používá více než 4 inkousty

## Slide 12: BAREVNÝ TISK
Pro barevné zobrazování se používají dva barevné modely:
  aditivní (monitory): skládání světel
    Red – červená
    Green – zelená
    Blue – modrá
  subtraktivní (tiskárny) skládání barev
    Cyan – tyrkysová
    Magenta – purpurová
    Yellow – žlutá
    Key – zpravidla černá (aby se neplýtvalo všemi barvami při černém tisku)

## Slide 13: GAMUT
Gamut je rozsah barev, které dokáže zobrazit nebo vytisknout určité zařízení.
Např. laciné monitory mají menší gamut (neumějí zobrazit jemné nuance v odstínech nebo rozdíly ve velmi světlých a tmavých barvách).
Rozsah toho, co jde vytisknout na papír modelem CMYK, je menší než počet barev, které zobrazí kvalitní monitor. Tj. gamut CMYK je menší než gamut RGB.

## Slide 14: 3D TISKÁRNA
zařízení pro tisk 3D objektů
princip: nanášení kapek roztaveného materiálu (většinou plastu, ale tisknou se i materiály na bázi betonu, pryskyřic)
mnoho typů od malých domácích po velké průmyslové
existují i tiskárny, které pomocí laseru dokážou zahříváním v tekuté pryskyřici vytvořit pevný objekt