## Slide 1: ÚLOŽIŠTĚ (vnější paměti)

## Slide 2: Úložiště
Vnější vstupně-výstupní zařízení k trvalému uchování většího množství dat
Principy: magnetický nebo elektronický záznam
Základní parametry:
  fyzická velikost disku
  kapacita
  rozhraní (= konektor, způsob připojení)
  vyrovnávací paměť
  rychlost:
    přenosová rychlost (čtení, zápis)
    přístupová doba čtení
Rozhraní pevných disků
  Serial ATA (SATA) – běžný, dnes v4.0 (6 Gb/s)
  USB
  NVME
  kdysi rozhraní ATA, SCSI…

## Slide 3: Harddisk (HDD)
Magnetický záznam
Diskové plotny
  skleněné nebo kovové desky pokryté magneticky měkkou vrstvou
  disk se otáčí se na vřetenu, poháněném krokovým motorem
Hlavy
  zajišťují čtení a zápis dat na magnetickou vrstvu
Cache
  vlastní paměť RAM, která je součástí HDD
  data se zapíší nejprve do ní a pak na plotny
  vyrovnává rychlost zápisu dat z RAM na HDD

## Slide 4: Porovnání parametrů
Kapacita, rychlost, spotřeba, cena, spolehlivost
Hard disk (HDD) / magnetický
  Vysoká kapacita za dobrou cenu
  Relativně rychlý
  Vysoká spotřeba
  Poměrně vysoká spolehlivost
USB Flash disk / SD karta / elektronický
  Vysoká kapacita = vysoká cena
  Různé typy, různá rychlost
  Nízká spotřeba
  Menší spolehlivost než HDD
SSD (solid state disk) / elektronický
  Kvalitní flash paměť
  Vysoká kapacita = vysoká cena
  Nejrychlejší (cca 1000krát rychlejší než HDD)
  Nízká spotřeba
  Menší spolehlivost než HDD

## Slide 5: Organizace dat
Data jsou organizována na HDD do sektorů a clusterů
Sektor
  nejmenší zapisovatelná jednotka disku, jeho pevná délka je 512 bytů
Cluster
  nejmenší adresovatelná jednotka disku, sdružuje několik sektorů, aby nedocházelo roztříštění souboru na příliš mnoho kousků
FAT (File Allocation Table) tabulka rozložení souborů
  udává, v jakých clusterech je uložen jaký soubor
Boot sektor
  spouštěcí sektor, najde se automaticky
Master boot record
  je v zaváděcím sektoru disku
  obsahuje informace o rozdělení disku na logické oddíly (partitions), např. C:, D:, E: a o spouštení operačního systému
Stopa
Sektor
Cluster
Notes: hg

## Slide 6: Souborový systém
označení pro způsob organizace informací (počítačových souborů) ukládaných na paměťová média
souborové systémy
  FAT16 (starý), FAT32 (flashky)
  NTFS (běžný ve Windows)
  ext2, ext3, ext4 (v Linuxu)
  APFS (Apple File System), starší HFS+ (Mac)
  ReiserFS, JFS, XFS, ISO 9660…

## Slide 7: Fragmentace / formátování
Soubory jsou na disku fragmentovány, tj. nejsou uloženy v clusterech za sebou, ale jsou po částech rozházené po celém disku
Defragmentace = přeuspořádání dat tak, aby soubory měly všechna data za sebou
Formátování – příprava disku pro práci s určitým souborovým systémem (tj. disk se magneticky rozdělí na clustery, vytvoří se tabulka obsahu disku, označí se místa pro systém apod.)

## Slide 8: RAID (diskové pole)
Redundant Array of Independent Disks nebo Redundant Array of Inexpensive Disks (vícenásobné diskové pole levných disků – narážka na to, že spolehlivost lze zajistit i bez speciálních drahých disků, stačí obyčejné, běžné laciné disky ve správném zapojení)
RAID 0, 1, 5 a 6 = různé typy zapojení disků tak, aby při poškození některého z nich nedošlo ke ztrátě dat
nejde o zálohování dat (= ochranu před viry a smazáním), pouze o způsob, jak zvýšit spolehlivost disků.
RAID 0 = jen víc disků za sebou, nespolehlivé, kapacita = součet kapacit jednotlivých disků

## Slide 9: RAID (diskové pole)
RAID 0
  jen víc disků za sebou
  nespolehlivé
  kapacita = součet kapacit jednotlivých disků
RAID 1
  zrcadlení
  více disků se stejnými daty
  když jsou na jednom data nečitelná, budou na jiném nejspíš v pořádku
  př. kapacita disku 1 TB vyžaduje alespoň 2 disky po 1 TB, tj. velmi neúsporné, ale spolehlivé řešení
RAID 5, 6
  ukládá s daty i tzv. paritní (samoopravný) kód
  např. 4 disky v RAID 5 zapojení mají kapacitu jako 3 disky, ale jsou odolné vůči výpadku 1 disku
Existují i kombinace pro zapojení více disků a málo používané RAID 2, 3, 4, 7

## Slide 10: Bootování (spouštění) počítače
Po zapnutí se spustí BIOS/UEFI, který:
  uvede hardwarové části do počátečního stavu (vymazání obrazovky, RAM, vypnutí zvuku, případně zasunutí DVD mechaniky…)
  zkontroluje hardware
  z nastaveného zařízení se pokusí do paměti RAM načíst operační systém – o tom, zda a kde je OS na zařízení uložen, se dozví z boot sektoru
Následně se spustí operační systém včetně ovladačů apod.

## Slide 11: CD (Compact Disc)
Optický disk určený pro ukládání digitálních dat, kapacita 700 MB
  audio CD,CD-ROM,CD-R, CD-RW, Video CD, Photo CD, SACD
Čtení laserem
Vyvinutý roku 1979 firmami Sony a Philips

## Slide 12: DVD
Kapacita:
  4,38 GB (jednovrstvé)
  cca 9 GB (dvouvrstvé)
  DVD-R, DVD+R
Může obsahovat filmy nebo digitální data
Obraz a zvuk
  nízké rozlišení filmů (720 × 576 bodů)
  zastaralá komprese obrazu MPEG-2
  zvuková stopa – 6 kanálů (5.1)

## Slide 13: Blu-Ray
Kapacita
  jednovrstvý 25 GB
  dvouvrstvý 50 GB
Rozlišení videa FullHD (1920 × 1080 bodů)
Osmikanálový zvuk
  PCM
  Dolby Digital Plus
  DTS-HD High Resolution Audio
  Dolby TrueHD
  DTS-HD Master Audio

## Slide 14: Princip zápisu na optické disky